Numer sprawy ZP/2/2018

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Formularz warunków technicznych

(Załącznik nr 1 do umowy nr ……...)

………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

Rozdział II - Dostawa pozostałych urządzeń oraz wyposażenia medycznego.

| Typ model |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| I. Opis aparatu do magnetoterapii, 2-kanałowy 1 kpl. |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Aparat 2 – kanałowy do niezależnej terapii dwóch pacjentów | Tak/Podać | - |  |  |
| 2. | Impulsowe pole magnetyczne - impusly: prostokątne, trójkątne, sinusoidalne, eksponencjalne | Tak | - |  |  |
| 3. | Możliwość modulacji impulsów: częstotliwość losowa, seria impulsów, fala sinusoidalna, fala trapezoidalna, fale symetryczne | Tak | - |  |  |
| 4. | Kolorowy ekran dotykowy min. 4,2” | Tak | - |  |  |
| 5. | Maksymalna indukcja impulsowa 128 mT | Tak | - |  |  |
| 6. | Zakres częstotliwość : 0-166 Hz | Tak | - |  |  |
| 7. | Aplikatory z technologią FMF ( skoncentrowane pole magnetyczne) | Tak/Podać | - |  |  |
| 8. | Wyposażenie: aplikator solenoid 60cm, | Tak | - |  |  |
| 9. | Wyposażenie: aplikator solenoid 30cm, | Tak | - |  |  |
| 10. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| II. Opis aparatu do terapii skojarzonej (elektroterapia + ultradźwięki) 1 szt |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Aparat 3-kanałowy - 2 niezależne kanały elektroterapii, 1 kanał ultradźwięków | Tak | - |  |  |
| 2. | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 3,9” | Tak | - |  |  |
| 3. | Dostępne prądy: Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS,CP-ISO), Träberta, Faradaya, NPHV, Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja - prąd Kotza, Impulsy trapezoidalne, Impulsy stymulujące, Impulsy prostokątne, Impulsy trójkątne, Impulsy ekspotencjalne, Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym, Impulsy łączone, Impulsy Przerywane, TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja, 4-polowa interferencja, Izoplanarne pole wektorowe, Fale o średniej częstotliwości, Stymulacja spastyczna - metoda Hufschmidta, Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha, HVT, Impulsy IG, Modulowany prąd impulsowy, Prąd VMS, Prąd Kotza, EPIR, Prąd Leduca, Fale H, Mikroprądy, Elektrodiagnostyka | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 4. | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | Tak | - |  |  |
| 5. | Płynna modyfikacja parametrów prądów | Tak | - |  |  |
| 6. | Jeden kanał do terapii ultradźwiękowej | Tak | - |  |  |
| 7. | Wieloczęstotliwościowa (1MHz i 3MHz), wodoodporna, podgrzewana głowica ultradźwiękowa 5cm2 | Tak | - |  |  |
| 8. | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | Tak | - |  |  |
| 9. | Współczynnik wypełnienia 5-95 % | Tak | - |  |  |
| 10. | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | Tak | - |  |  |
| 11. | Możliwość współpracy z bezobsługowymi głowicami ultradźwiękowymi, montowanymi na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiającymi prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | Tak | - |  |  |
| 12. | Płynna modyfikacja parametrów ultradźwięku | Tak | - |  |  |
| 13. | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | Tak | - |  |  |
| 14. | Wizualna identyfikacja aktywnych akcesoriów | Tak | - |  |  |
| 15. | Wyposażenie aparatu: 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, głowica ultradźwiękowa 5cm2 1/3 MHz, żel 300ml, kabel sieciowy wraz z zasilaczem. | Tak | - |  |  |
| 16. | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | Tak | - |  |  |
| 17. | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | Tak | - |  |  |
| 18. | Waga aparatu max 3 kg. | Tak | - |  |  |
| 19. | Wymiary 380 x 190 x 260 mm | Tak | - |  |  |
| 20. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| III. Opis aparatu do terapii skojarzonej (elektroterapia + laser) 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Aparat 3-kanałowy - 2 niezależne kanały elektroterapii, 1 kanał laser | Tak | - |  |  |
| 2. | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej min. 3,9” | Tak | - |  |  |
| 3. | Dostępne prądy: Galwaniczny, Diadynamiczne (DF, MF, CP, LP, RS,CP-ISO), Träberta, Faradaya, NPHV, Sekwencje, Neofaradyczny, Rosyjska stymulacja - prąd Kotza, Impulsy trapezoidalne, Impulsy stymulujące, Impulsy prostokątne, Impulsy trójkątne, Impulsy ekspotencjalne, Impulsy ze wzrostem ekspotencjalnym, Impulsy łączone, Impulsy Przerywane, TENS (symetryczny, falujący, asymetryczny, bursty), 2-polowa interferencja, 4-polowa interferencja, Izoplanarne pole wektorowe, Fale o średniej częstotliwości, Stymulacja spastyczna - metoda Hufschmidta, Stymulacja spastyczna – metoda Jantscha, HVT, Impulsy IG, Modulowany prąd impulsowy, Prąd VMS, Prąd Kotza, EPIR, Prąd Leduca, Fale H, Mikroprądy, Elektrodiagnostyka | Tak | - |  |  |
| 4. | Elektrodiagnostyka: Krzywa I/t reobaza i chronaksja, punkt motoryczny, współczynnik akomodacji. | Tak | - |  |  |
| 5. | Płynna modyfikacja parametrów prądów | Tak | - |  |  |
| 6. | Jeden kanał do lasera | Tak | - |  |  |
| 7. | Sonda laserowa podczerwona o mocy 400mW i długości fali 830nm | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 8. | Tryb pracy lasera ciągły i impulsowy 0 -10000 Hz | Tak | - |  |  |
| 9. | Częstotliwości Nogiera i EAV | Tak | - |  |  |
| 10. | Współczynnik wypełnienia 10 – 90 % | Tak | - |  |  |
| 11. | Dawka płynnie regulowana 0,1 – 99,0 J/cm2 | Tak | - |  |  |
| 12. | 4 sztuki okularów ochronnych do laseroterapii | Tak | - |  |  |
| 13. | Bank programów terapeutycznych zapisanych w pamięci aparatu (gotowe diagnozy) | Tak | - |  |  |
| 14. | Klasa lasera 3B | Tak | - |  |  |
| 15. | Wyposażenie aparatu: 2 przewody do elektrod, 4 elektrody 70x50 mm, woreczki na elektrody 70x50mm, pasy do mocowania elektrod, głowica ultradźwiękowa 5cm2 1/3 MHz, żel 300ml, kabel sieciowy wraz z zasilaczem, sonda 400mW | Tak | - |  |  |
| 16. | Klasa bezpieczeństwa II ( wg IEC 536 ) | Tak | - |  |  |
| 17. | Zasilanie 100-240 V, 50-60 Hz | Tak | - |  |  |
| 18. | Waga aparatu max 3 kg. | Tak | - |  |  |
| 19. | Wymiary 380 x 190 x 260 mm | Tak | - |  |  |
| 20. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| IV. Opis kształtek rehabilitacyjnych , taśm, wyposażenia UGUL, piłek , dysków (1 komplet) |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7, Odrzańska 29, Tatrzańska 109 (szczegóły przy dostawie) |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Wałek 60x15x10 wykonany z wysokiej jakości materiału winylowego i poliuteranowej pianki. 4 szt. | Tak | - |  |  |
| 2. | Piłka rehabilitacyjna 65 cm 2 szt. | Tak | - |  |  |
| 3. | Piłka rehabilitacyjna 55 cm 1 szt. | Tak | - |  |  |
| 4. | Kompletny osprzęt do Ugula : Linka dł. 1600 mm 8szt, Linka dł. 960 mm 6 szt. , Linka dł. 2450 mm 1 szt., Linka dł. 5720 mm 1 szt., Linka dł. 3750 mm 3 szt., Podwieszka przedr. i podudzi 420x100 4 szt., Podwieszka ud i ramion 540x135 4 szt., Podwieszka pod miednicę 830x230 2szt., Podwieszka klatki piersiowej 820x300 1 szt., Podwieszka pod głowę 150x530 1szt., Podwieszka stóp 75x610 4szt., Podwieszka dwustawowa (Pelota 160x80 pas 40x135) 4 szt. , Pas do wyciągu za miednicę 1330x170 1 szt., Kamaszek 135x170 1 szt., Ciężarek miękki 0,5 kg 2 szt., Ciężarek miękki 1,0 kg 2 szt., Ciężarek miękki 1,5 kg 2 szt., Ciężarek miękki 2,0 kg 2 szt., Ciężarek miękki 2,5 kg 2 szt., Ciężarek miękki 3,0 kg 1 szt., Esik 30 szt., | Tak | - |  |  |
| 5. | Taśmy gumowe do ćwiczeń Thera Band lub równoważna (żółta , czerwona , zielona, niebieska 1,5 m ) 3 kpl. | Tak | - |  |  |
| 6. | Dyski sensomotoryczne 50cm 1 szt. | Tak | - |  |  |
| 7. | Dyski sensomotoryczne 30cm 1 szt. | Tak | - |  |  |
| 8. | Dyski sensomotoryczne BOSU 1 szt. | Tak | - |  |  |
| 9. | Dyski sensomotoryczne TOGU JUMPER 1 szt. | Tak | - |  |  |
| 10. | Klin do masażu pod Barki (20x25x10cm) wykonany z wysokiej jakości materiału winylowego i poliuteranowej pianki 2 szt. | Tak | - |  |  |
| 11. | Półwałek do masażu po nogi (60x18x12cm) wykonany z wysokiej jakości materiału winylowego i poliuteranowej pianki 1 szt. | Tak | - |  |  |
| 12. | Półwałek lędźwiowy do masażu (32x25x7cm) wykonany z wysokiej jakości materiału winylowego i poliuteranowej pianki 1 szt | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| V. Opis chłodziarki do przechowywania szczepionek 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Urządzenie wolnostojące chłodziarka do przechowywania szczepionek z pełnymi drzwiami zamykanymi na klucz | Tak | - |  |  |
| 2. | Wymuszony obieg powietrza | Tak | - |  |  |
| 3. | Pojemność min. 400L +/- 5% | Tak | - |  |  |
| 4. | Obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo | Tak | - |  |  |
| 5. | Wnętrze chłodziarki wykonane z blachy aluminiowej | Tak | - |  |  |
| 6. | Zakres ustawienia temperatury 0°C do +10°C +/- 1°C | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 7. | Regulacja temperatury co 1°C | Tak | - |  |  |
| 8. | Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) 520 x 1660 x 420 mm +/- 5% | Tak | - |  |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 620 x 1850 x 640 mm, +/- 5% | Tak | - |  |  |
| 10. | Chłodziarka wyposażona w minimum 4 druciane półki | Tak | - |  |  |
| 11. | Chłodziarka przystosowana do współpracy z zewnętrznym czujnikiem temperatury | Tak | - |  |  |
| 12. | Chłodziarka przystosowana do współpracy z zewnętrznym rejestratorem temperatury | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| VI. Opis aparatu EKG przenośnego 12 kanałowego szt. 1 |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG | Tak | - |  |  |
| 2. | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | Tak | - |  |  |
| 3. | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51 | Tak | - |  |  |
| 4. | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach | Tak | - |  |  |
| 5. | Klawiatura alfanumeryczna | Tak | - |  |  |
| 6. | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu | Tak | - |  |  |
| 7. | Detekcja stymulatora serca | Tak | - |  |  |
| 8. | Wbudowany ekran graficzny kolorowy 5,7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG ( rozdzielczość 320 x 240 ) | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 9. | Pamięć wewnętrzna ponad 500 badań | Tak | - |  |  |
| 10. | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm | Tak | - |  |  |
| 11. | Zapis w trybie ręcznym ( manual ) | Tak | - |  |  |
| 12. | Zapis w trybie automatycznym ( jednoczasowo i czas rzeczywisty ) | Tak | - |  |  |
| 13. | Zapis wstecznego przebiegu EKG ( do 10 s ) | Tak | - |  |  |
| 14. | Długi zapis ( do 10 minut w pamięci aparatu ) do oceny arytmii | Tak | - |  |  |
| 15. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu . | Tak | - |  |  |
| 16. | Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s | Tak | - |  |  |
| 17. | Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV | Tak | - |  |  |
| 18. | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz | Tak | - |  |  |
| 19. | Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz | Tak | - |  |  |
| 20. | Filtr adaptacyjny ( automatyczny ) | Tak | - |  |  |
| 21. | Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) | Tak | - |  |  |
| 22. | Interfejs komunikacyjny 2 x USB | Tak | - |  |  |
| 23. | Aparat wyposażony w moduł komunikacji bezprzewodowej z komputerem ( BLUETOOTH lub Wi-Fi) | Tak | - |  |  |
| 24. | Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał | Tak | - |  |  |
| 25. | Przetwornik A/C 24 bit | Tak | - |  |  |
| 26. | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | Tak | - |  |  |
| 27. | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) | Tak | - |  |  |
| 28. | Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064 | Tak | - |  |  |
| 29. | Automatyczny test aparatu | Tak | - |  |  |
| 30. | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | Tak | - |  |  |
| 31. | Waga max 1,3 kg ( bez wyposażenia ); 1,8 kg ( z wyposażeniem ) | Tak | - |  |  |
| 32. | Wyposażenie standardowe: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 0,5 l; papier 112 mm x 25 m 1 rolka | Tak | - |  |  |
| 33. | Torba umożliwiająca przenoszenie aparatu | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| VII. Opis leżanek lekarskich z uchwytem na prześcieradło szt. 2 |  |
| Miejsce dostawy: 1 sztuka-Cieszkowskiego 6 1 sztuka-Rzgowska 170 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Konstrukcja leżanki wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym | Tak | - |  |  |
| 2. | Wymiary leżanki długość 1858mm , szerokość 550mm , wysokość 510mm +/- 5% | Tak | - |  |  |
| 3. | Kąt nachylenia wezgłowia +/- 40° | Tak | - |  |  |
| 4. | Dopuszczalne obciążenie 180 kg | Tak | - |  |  |
| 5. | Uchwyt prześcieradła montowany do podgłówka | Tak | - |  |  |
| 6. | Powierzchnia pokryta materiałem zmywalnym | Tak | - |  |  |
| 7. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| VIII. Opis fotela do wstrzyknięć dożylnych 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Rzgowska 170 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Konstrukcja fotela wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym | Tak | - |  |  |
| 2. | Wyposażony w płynną regulację kąta pochylenia oparcia | Tak | - |  |  |
| 3. | Szerokość całkowita min 800 mm | Tak/Podać | - |  |  |
| 4. | Długość całkowita min 780 mm | Tak/Podać | - |  |  |
| 5. | Fotel wyposażony w 2 podłokietniki | Tak | - |  |  |
| 6. | Zagłówek z regulacją | Tak | - |  |  |
| 7. | Dopuszczalne obciążenie min. 120kg | Tak | - |  |  |
| 8. | Powierzchnia pokryta materiałem zmywalnym | Tak | - |  |  |
| 9. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| IX. Opis leżanki drewnianej EKG z uchwytem na prześcieradło szt. 1 |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Konstrukcja leżanki drewniana leże i zagłówek tapicerowane | Tak | - |  |  |
| 2. | Długość: 200 cm +/- 5% | Tak/Podać | - |  |  |
| 3. | Szerokość: 70 cm +/- 5% | Tak/Podać | - |  |  |
| 4. | Wysokość: 76 cm +/- 5% | Tak/Podać | - |  |  |
| 5. | Regulacja kąta nachylenia zagłówka: od 0 ° do + 35 ° +/- 5% | Tak/Podać | - |  |  |
| 6. | Dopuszczalne obciążenie: 240 kg +/- 5% | Tak/Podać | - |  |  |
| 7. | Uchwyt na prześcieradło montowany do konstrukcji leżanki | Tak | - |  |  |
| 8. | Powierzchnia pokryta materiałem zmywalnym | Tak | - |  |  |
| 9. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| X. Opis walizki p/wstrząsowej z wyposażeniem szt. 1 |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Walizka medyczna wykonana z blachy aluminiowej wyposażona w przegrody z polistyrenu i poliwęglanu oraz gumowe uchwyty na ampularium (min. 110 ampułek) i drobny sprzęt medyczny. | Tak/Podać | - |  |  |
| 2. | Wymiary max. 530x370x190 mm | Tak/Podać | - |  |  |
| 3. | Waga max. pustej walizki 6,2 kg | Tak/Podać | - |  |  |
| 4. | Waga max. wyposażenia min. 20 kg | Tak/Podać | - |  |  |
| 5. | Resuscytator wielokrotnego użytku dla dzieci i dorosłych wyposażony w worek samorozprężny , zasobnik tlenu, wężyk do podłączenia do butli z tlenem , maskę nr 3 i nr 5 | Tak | - |  |  |
| 6. | Resuscytator wielokrotnego użytku dla noworodków/niemowląt wyposażony w worek samorozprężny , zasobnik tlenu, wężyk do podłączenia do butli z tlenem , maskę nr 0 | Tak | - |  |  |
| 7. | Ciśnieniomierz zegarowy zintegrowany z mankietem dla dorosłych | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XI. Opis wanienki do dezynfekcji szt. 1 |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Wanienka z tworzywa sztucznego przeznaczona do dezynfekcji narzędzi z kranikiem | Tak | - |  |  |
| 2. | Pojemność min. 30 L | TAK | - |  |  |
| 3. | Wymiary wewnętrzne 560x 370 x225 mm +/- 5% | Tak/Podać | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XII. Opis parawanu składanego 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Parawan montowany do ściany z regulowaną szerokością i uchwytem na płyny infuzyjne | Tak | - |  |  |
| 2. | Statyw parawanu wykonany jest z rur stalowych, pokrytych warstwą ochronną chromową, wieszaki i główka stojaka jest ze stali kwasoodpornej, a podstawa mocowania ściennego z profili stalowych pokrytych lakierem proszkowym. | Tak | - |  |  |
| 3. | Regulowana szerokość parawanu w zakresie 1100 – 1800mm +/- 5% | Tak/Podać | - |  |  |
| 4. | Zasłona wykonana z materiału zmywalnego możliwość wyboru koloru | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XIII. Opis detektora tętna płodu 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Funkcja osłuchiwania i wyświetlania na ekranie częstości pracy serca płodu | Tak | - |  |  |
| 2. | Wodoszczelna sonda zamontowana na elastycznym, kręconym i wodoszczelnym kablu | Tak | - |  |  |
| 3. | Częstotliwość pracy sondy 2MHz | Tak | - |  |  |
| 4. | Zakres odczytów min. 50 – 210 uderzeń na minutę | Tak/Podać | - |  |  |
| 5. | Wyświetlacz LCD, kolorowy, graficzny, HD | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 6. | Wyświetlanie krzywej FHR lub duże cyfry | TAK/Podać | - |  |  |
| 7. | Cyfrowa redukcja szumów | Tak | - |  |  |
| 8. | znacznik zdarzeń personelu/ruchów płodu | Tak | - |  |  |
| 9. | Wymienna karta pamięci micro SD na wyposażeniu | Tak | - |  |  |
| 10. | Nagrywanie, odtwarzanie, przesyłanie sesji FHR i audio | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 11. | Współpraca z systemem nadzoru okołoporodowego, możliwość przesłania zapamiętanych badań do systemu | Tak | - |  |  |
| 12. | Złącze micro USB | Tak | - |  |  |
| 13. | Wbudowany głośnik | Tak | - |  |  |
| 14. | Możliwość współpracy z słuchawkami stereo, złącze” mini jack” | Tak | - |  |  |
| 15. | Zasilanie z baterii alkalicznych lub akumulatorów typu AA | Tak | - |  |  |
| 16. | Co najmniej 500 1-minutowych badań na jednym ładowaniu | Tak | - |  |  |
| 17. | Oszczędzanie energii - automatyczne wyłączenie po zakończeniu badania i braku sygnału Dopplera | Tak | - |  |  |
| 18. | Na wyposażeniu ładowarka sieciowa micro USB klasy medycznej | Tak | - |  |  |
| 19. | Na wyposażeniu etui, żel, kalkulator ciążowy, instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | - |  |  |
| 20. | Waga max. 310g (z bateriami) | Tak | - |  |  |
| 21. | Max. wymiary: 140x 75x 30 mm (długość x szerokość x grubość) | Tak | - |  |  |
| 22. | Informacja o niskim poziomie energii baterii | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XIV. Opis lampy bezcieniowej diagnostyczno-zabiegowa LED 3 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Rzgowska 170 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Lampa zabiegowa na statywie jezdnym wyposażona w oprawę oświetleniową z białymi diodami LED | Tak | - |  |  |
| 2. | Stopień ochrony obudowy IP=43 | Tak | - |  |  |
| 3. | Ergonomiczny uchwyt zapewniający łatwość regulacji lampy | Tak | - |  |  |
| 4. | Elastyczne ramię zapewniające duży zakres ruchowy (gęsia szyja o dł. max. 40 cm) | Tak | - |  |  |
| 5. | Ilość źródeł światła – min. 8 | Tak/Podać | - |  |  |
| 6. | Zastosowanie techniki diodowej eliminujące nagrzewanie się lampy | Tak | - |  |  |
| 7. | Natężenie światła w odległości 1 m: 30.000 lux | Tak/Podać | - |  |  |
| 8. | Temperatura barwowa – min. 4.400 K | Tak | - |  |  |
| 9. | Współczynnik odwzorowania barw Ra: 96 | Tak | - |  |  |
| 10. | Regulacja natężenia oświetlenia w zakresie min. 15-100% | Tak/Podać | - |  |  |
| 11. | Pobór mocy ≤ 15W | Tak | - |  |  |
| 12. | Waga do 12 kg | Tak | - |  |  |
| 13. | Żywotność źródła światła do 50.000 godz. | Tak/Podać | - |  |  |
| 14. | Klasa zabezpieczenia przed porażeniem elektrycznym: I | Tak | - |  |  |
| 15. | Lampa spełniająca wymogi norm PN-EN 60601-1 oraz PN-EN 60601-1-2 | Tak | - |  |  |
| 16. | Średnica kopuły min. 16 cm | Tak/Podać | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XV. Opis tablicy podświetlanej do badania ostrości wzroku (2 optotypy dziecięce) 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Odrzańska 29 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Tablica okulistyczna podświetlana | Tak | - |  |  |
| 2. | Wymiary 560 x 395 x 60 mm +/- 5% | Tak | - |  |  |
| 3. | Zasilanie 230 V~, 6 VA | Tak | - |  |  |
| 4. | Sterowana za pomocą pilota | Tak | - |  |  |
| 5. | Zasilanie pilota bateria AA, 1.5V, 2 sztuki | Tak | - |  |  |
| 6. | Dwa wymienne optotypy obrazki dla dzieci , cyfry | Tak | - |  |  |
| 7. | Źródło światła diody LED | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XVI. Opis wagi elektronicznej ze wzrostomierzem 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Odrzańska 29 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Obciążenie maksymalne 60/150 kg | Tak | - |  |  |
| 2. | Dokładność odczytu 20/50 g | Tak | - |  |  |
| 3. | Zakres tarowania -150 kg | Tak | - |  |  |
| 4. | Temperatura pracy 0 - +40 °C | Tak | - |  |  |
| 5. | Zasilanie 100 ÷ 240 V AC 50 ÷ 60 Hz / 12 V DC + akumulator | Tak | - |  |  |
| 6. | Czas pracy z zasilaniem akumulatorowym min. 32 godziny | Tak | - |  |  |
| 7. | Zakres pomiarowy wzrostomierza 100-200cm | Tak | - |  |  |
| 8. | Waga wyposażona w złącze RS232 | Tak | - |  |  |
| 9. | Wyświetlacz LCD z podświetleniem | Tak | - |  |  |
| 10. | Podest pokryty materiałem antypoślizgowym | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XVII. Opis otoskopu z zasilaniem bateryjnym 2 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 1 sztuka-Odrzańska 29 1 sztuka-Tatrzańska 109 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Otoskop z oświetleniem bezpośrednim XHL | Tak | - |  |  |
| 2. | Rękojeść zasilana bateryjnie ze wskaźnikiem rozładowania baterii , baterie typu AA | Tak | - |  |  |
| 3. | Temperatura barwowa 4000K | Tak | - |  |  |
| 4. | Możliwość stosowania wzierników jednorazowego lub wielokrotnego użytku | Tak | - |  |  |
| 5. | Wzierniki j.u. fi 4,00mm 100szt. | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XVIII. Opis latarki diagnostycznej 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Odrzańska 29 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | latarka diagnostyczna ze światłem standardowym 2.2 V | Tak | - |  |  |
| 2. | Zasilanie 2x bateria typ AAA | Tak | - |  |  |
| 3. | Aluminiowa, trwała obudowa ze specjalnym lakierem odpornym na sterylizację, | Tak | - |  |  |
| 4. | Włącznik/wyłącznik, uruchamiany poprzez naciśnięcie metalowego klipsa, | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XIX. Opis stolika medyczego 2 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 1 sztuka - Felińskiego 7 1 sztuka - Tatrzańska 109 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Stolik wykonany z profili metalowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym | Tak | - |  |  |
| 2. | Stolik wyposażony w 2 półki ze szkła hartowanego | Tak | - |  |  |
| 3. | Kółka jezdne z blokada | Tak | - |  |  |
| 4. | Stolik wyposażony w 2 miski wykonane ze stali nierdzewnej | Tak | - |  |  |
| 5. | Wymiary : wys.850mm x szer.450mm x dłu. 750mm +/- 5% | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XX. Opis stolika na aparaty do fizykoterapii 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Tatrzańska 109 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Stolik wykonany z profili metalowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym | Tak | - |  |  |
| 2. | Stolik wyposażony w 3 półki metalowe | Tak | - |  |  |
| 3. | Kółka jezdne z blokada | Tak | - |  |  |
| 4. | Wymiary : wys.900mm x szer.450mm x dłu. 520mm +/- 5% | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXI. Opis schodka 2-stopniowego z poręczą 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Tatrzańska 109 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Schodek 2-stopniowy wykonany z profili metalowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym | Tak | - |  |  |
| 2. | Stopnie pokryte materiałem zmywalnym antypoślizgowym | Tak | - |  |  |
| 3. | Schodek wyposażony w poręcz ułatwiająca korzystanie. | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXII. Opis prostnicy na mikrosilnik 2 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Tatrzańska 109 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Korpus z przełożeniem 1:1 | Tak | - |  |  |
| 2. | Korpus na mikrosilnik bez podświetlenia | Tak | - |  |  |
| 3. | Prostnica na łożyskach stalowych | Tak | - |  |  |
| 4. | Maksymalne obroty 40 000 | Tak | - |  |  |
| 5. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXIII. Opis kątnicy turbinowej z podświetleniem LED 2 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Tatrzańska 109 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Kątnica turbinowa z podświetleniem LED | Tak | - |  |  |
| 2. | Płaszcz kątnicy wykonany ze stali nierdzewnej | Tak | - |  |  |
| 3. | Kątnica na łożyskach ceramicznych | Tak | - |  |  |
| 4. | Maksymalne obroty: 360 000 ~ 430 000 min-1 | Tak | - |  |  |
| 5. | Rozmiar główki: Ø12.1 x w13.5mm | Tak | - |  |  |
| 6. | Typ chłodzenia wiertła min. poczwórny spray | Tak | - |  |  |
| 7. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXIV. Opis kątnicy mikrosilnika 2 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Tatrzańska 109 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Korpus z przełożeniem 1:1 | Tak | - |  |  |
| 2. | Korpus na mikrosilnik z podświetleniem | Tak | - |  |  |
| 3. | Kątnica na łożyskach ceramicznych | Tak | - |  |  |
| 4. | Typ chłodzenia wiertła pojedynczy spray | Tak | - |  |  |
| 5. | Maksymalne obroty: 40 000 min-1 | Tak | - |  |  |
| 6. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXV. Opis termometru bezdotykowy 2 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Tatrzańska 109 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Termometr do błyskawicznego, bezdotykowego i bezstresowego pomiaru temperatury ciała. | Tak | - |  |  |
| 2. | Czas pomiaru temperatury w czasie do 3 sekund | Tak | - |  |  |
| 3. | Optyczny alarm gorączki (kolor wyświetlacza zmienia się jeśli temperatura jest równa lub większa niż 37,6 stopnia C) | Tak | - |  |  |
| 4. | Gwarantowana dostępność części zamiennych 10 lat | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXVI. Opis ciśnieniomierza elektronicznego stacjonarnego 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Elektroniczny ciśnieniomierz automatyczny | Tak | - |  |  |
| 2. | Ciśnieniomierz z możliwością dokonanie pomiaru metodą oscylometryczną lub osłuchową z pomocą stetoskopu | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 3. | Ciśnieniomierz wyposażony w duży czytelny wyświetlacz i kolumnę pomiarową (bez rtęci ) o wysokiej rozdzielczości 1mmHg | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 4. | Ciśnieniomierz wyposażony w 2 mankiety w rozmiarach „M” 22-32cm, „L” 32-42cm | Tak | - |  |  |
| 5. | Mankiety wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie i dezynfekcje |  | - |  |  |
| 6. | Zakres pomiaru : ciśnienie górne 50-250 mmHg, ciśnienie dolne 40-180 mmHg | Tak | - |  |  |
| 7. | Zakres pomiaru tętna 40-160 uderzeń na minutę | Tak | - |  |  |
| 8. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe Ni-Mh 4,8 V | Tak | - |  |  |
| 9. | Szybkość wypuszczanie powietrza: - 2.5, 4,5 lub 6.5 mmHg/s | Tak/Podać | - |  |  |
| 10. | Dokładność: - 0-300 mmHg +/- 3 mmHg z rozdzielczością 1 mmHg | Tak | - |  |  |
| 11. | Możliwość wyboru trybu pracy manualny lub automatyczny) | Tak | - |  |  |
| 12. | Możliwość stopniowego ustawienia wysokości ciśnienia w mankiecie ( 100, 140, 180, 220, 260, 280 mmHg | Tak/Podać | - |  |  |
| 13. | Wymiary: - 136 x 206 x 276 mm | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXVII. Opis kijków do Nordic wolking 12 kpl. |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Kijki wykonane z aluminium , rączka z korka | Tak | - |  |  |
| 2. | Zakres regulacji długości 105-140 cm | Tak | - |  |  |
| 3. | Kijki wyposażone w system Anti-Shock | Tak | - |  |  |
| 4. | Grot wykonany z widii | Tak | - |  |  |
| 5. | Kijki wyposażone w wymienny talerzyk | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXVIII. Opis narzędzi ginekologicznych 1 komplet |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Kleszcze (zgryzak ) do pobierania wycinków wielokrotnego użytku wykonane ze stali długość 280 mm 1 szt. | Tak | - |  |  |
| 2. | Łyżka do abrazji BUMM 1 szt. | Tak | - |  |  |
| 3. | Kleszcze do biopsji długość całkowita 230 mm 4x8 2 szt. | Tak | - |  |  |
| 4. | Kleszcze do biopsji długość całkowita 200 mm 4x8 2 szt. | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXIX. Opis inhalatora pneumatycznego tłokowego 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Inhalator pneumatyczny tłokowy przeznaczony do pracy ciągłej | Tak | - |  |  |
| 2. | Ciśnienie sprężarki min. 1,7 Bar | Tak/Podać | - |  |  |
| 3. | Wydajność sprężarki min. 8 l/min. | Tak/Podać | - |  |  |
| 4. | Poziom głośności z odległości 1m max. 58 dB | Tak/Podać | - |  |  |
| 5. | Pojemność nebulizatora max. 8ml | Tak | - |  |  |
| 6. | Wydajność nebulizatora min. 0,25 ml/min | Tak | - |  |  |
| 7. | Wydajność nebulizatora max. 0,55 ml/min | Tak | - |  |  |
| 8. | Wyposażenie inhalatora wielokrotnego użytku nebulizator, wężyk łączący , maska dla dorosłych, aplikator do nosa , aplikator do ust. | Tak | - |  |  |
| 9. | Wyposażenie dodatkowe inhalatora jednorazowego użytku (maska dla dorosłych , nebulizator, wężyk łączący ) 10 kpl. | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXX. Opis wózka inwalidzkiego 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Wózek składany, ręczny, elementy metalowe wykonane z aluminium | Tak | - |  |  |
| 2. | Koła lane lub pneumatyczne - tylne min 24", przednie min. 8" | Tak/Podać | - |  |  |
| 3. | Szerokość siedziska min 46 cm, | Tak/Podać | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXXI. Opis zgrzewarki do pakietów, rękawów papierowo - foliowych 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Zgrzewarka impulsowa z lampką kontrolną i sygnałem dźwiękowym prawidłowego procesu zgrzewania | Tak | - |  |  |
| 2. | Zgrzewarka przystosowana do pracy ciągłej. | Tak | - |  |  |
| 3. | Metalowa obudowa lakierowana proszkowo ułatwiająca utrzymanie czystości | Tak | - |  |  |
| 4. | Szerokość zgrzewu min. 11mm | Tak/Podać | - |  |  |
| 5. | Możliwość zgrzewania rękawów min. 31 cm | Tak/Podać | - |  |  |
| 6. | Czas zgrzewania max. 3 sek. | Tak | - |  |  |
| 7. | Pobór mocy maks. 100 wat | Tak | - |  |  |
| 8. | Temperatura zgrzewania między 170 i 200°C | Tak/Podać | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXXII. Opis foteli obrotowych do gabinetów lekarskich 22 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 5 sztuk – Felińskiego 7 2 sztuki – Odrzańska 29 5 sztuk – Tatrzańska 109 6 sztuk – Cieszkowskiego 6 4 sztuki-Rzgowska 170 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Krzesło tapicerowane obrotowe z podłokietnikami na przejezdnej podstawie z regulacją wysokości i głębokości | Tak | - |  |  |
| 2. | Siedzisko i oparcie tapicerowane | Tak | - |  |  |
| 3. | Powierzchnia pokryta materiałem zmywalnym | Tak | - |  |  |
| 4. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak | - |  |  |
| 5. | Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej | Tak | - |  |  |
| 6. | Wysokość regulowana w zakresie 87-100 cm +/- 1% | Tak/Podać | - |  |  |
| 7. | Wysokość siedziska 45-58 cm +/- 1% | Tak/Podać | - |  |  |
| 8. | Wysokość podłokietników 20 cm +/- 1% | Tak/Podać | - |  |  |
| 9. | Głębokość fotela 42,5-46,5 cm +/- 1% | Tak/Podać | - |  |  |
| 10. | Szerokość siedziska 46 cm +/- 1% | Tak/Podać | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXXIII. Opis stołków z regulacją wysokości 3 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Odrzańska 29 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Konstrukcja stołka wykonana z profili stalowych lakierowanych proszkowo w kolorze białym | Tak | - |  |  |
| 2. | Regulacja wysokości śrubowa w zakresie 533-685 mm +/- 5% | Tak/Podać | - |  |  |
| 3. | Średnica siedziska min 345 mm | Tak | - |  |  |
| 4. | Dopuszczalne obciążenie: 150 kg | Tak/Podać | - |  |  |
| 5. | Powierzchnia pokryta materiałem zmywalnym | Tak | - |  |  |
| 6. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXXIV. Opis stołków z regulacją wysokości 21 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 5 sztuk - Felińskiego 7 2 sztuki – Cieszkowskiego 6 14 sztuk- Rzgowska 170 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Stołek z regulacją wysokości w zakresie 430-560mm za pomocą sprężyny gazowej | Tak/Podać | - |  |  |
| 2. | Podstawa plastikowa na kółkach o średnicy min. 600mm | Tak/Podać | - |  |  |
| 3. | Siedzisko tapicerowane materiałem zmywalnym | Tak | - |  |  |
| 4. | Średnica siedziska min. 355mm | Tak/Podać | - |  |  |
| 5. | Dopuszczalne obciążenie: 150 kg | Tak/Podać | - |  |  |
| 6. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXXV. Opis krzesła dla pacjenta 37 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 4 sztuk – Tatrzańska 109 33 sztuki-Rzgowska 170 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Konstrukcja krzesła metalowa w kolorze czarnym | Tak | - |  |  |
| 2. | Siedzisko i oparcie z tworzywa sztucznego jednoelementowe | Tak | - |  |  |
| 3. | Możliwość wyboru koloru tworzywa sztucznego | Tak | - |  |  |
| 4. | Wysokość krzesła 770mm +/- 1% | Tak/Podać | - |  |  |
| 5. | Szerokość krzesła 496mm +/- 1% | Tak/Podać | - |  |  |
| 6. | Głębokość krzesła 486mm +/- 1% | Tak/Podać | - |  |  |
| 7. | Wysokość siedziska 475mm +/- 1% | Tak/Podać | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXXVI. Opis szaf kartotekowych 65 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 35 sztuk – Felińskiego 7 5 sztuk - Tatrzańska - 109 13 sztuk – Odrzańska 29 12 sztuk – Ciszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | 5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo | Tak | - |  |  |
| 2. | Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm | Tak | - |  |  |
| 3. | Szuflady przystosowane na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem | Tak | - |  |  |
| 4. | W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L” | Tak | - |  |  |
| 5. | Centralne ryglowanie szuflad. | Tak | - |  |  |
| 6. | Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm ±5 mm | Tak/Podać | - |  |  |
| 7. | Wymiary zewnętrzne kartoteki wysokość 1285mm x szerokość 610mm x głębokość 630mm ±5 mm | Tak/Podać | - |  |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg | Tak | - |  |  |
| 9. | Możliwość wyboru koloru kartoteki | Tak | - |  |  |
| 10. | Wykonawca w każdym z miejsc wykona i umocuje w miejscu widocznym tablice informacyjną o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego/budżetu Miasta Łodzi zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta Łodzi. | Tak | - |  |  |
| 11. | Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, a przed dostarczeniem nowych szaf zdemontuje, wyniesie, przetransportuje i zutylizuje na swój koszt stare szafy kartotekowe. Dokument z utylizacji dostarczy Zamawiającemu. | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XXXVII. Opis rejestratora temperatury szt. 3 |  |
| Miejsce dostawy: 1 sztuki – Felińskiego 7 1 sztuka – Cieszkowskigo 6 1 sztuka – Rzgowska 170 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Rejestrator temperatury z zewnętrznym czujnikiem na kablu z wbudowanym modułem LAN i GSM rejestrujący temp w zakresie min 0-100°C | Tak | - |  |  |
| 2. | Raportowanie sms-em ,dzwonkiem ,mailem przekroczenia dopuszczalnego zakresu alarmowego (min i max ) | Tak | - |  |  |
| 3. | Możliwość podłączenia 5-ciu przewodowych czujek temperatury oraz jednej Pt100 na kablu i jednej czujki temperatury/wilgotności | Tak | - |  |  |
| 4. | Dostęp i sterowanie modułem rejestratora za pośrednictwem sms-em lub przez stronę www (funkcja miniserwera) | Tak | - |  |  |
| 5. | Archiwizacja danych na karcie SD i stronie www | Tak | - |  |  |
| 6. | Możliwość w opcji podłączenia wyświetlacza zewnętrznego | Tak | - |  |  |
| 7. | Zdalny odczyt danych z karty SD przez www odczyt danych | Tak | - |  |  |
| 8. | Zakres napięć zasilających 6-28 V | Tak | - |  |  |
| 9. | Czujnik temperatury na przewodzie min. 1 mb. do pomiaru temperatury wykorzystujący zmiany rezystancji metali wraz z temperaturą | Tak | - |  |  |
| 10. | Program na PC do programowania i obsługi rejestratora | Tak | - |  |  |
| 11. | Certyfikat w zakresie Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC oraz znak CE. | Tak | - |  |  |

| XXXVIII. Wszystkie sprzęty mają mieć zapewnione |
| --- |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak | - |  |
| 2. | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku w tym ostatni przegląd przed zakończeniem okresu gwarancji | Tak | - |  |
| 3. | Okres gwarancji 24 miesiące | Tak | - |  |
| 4. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak | - |  |
| 5. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim | Tak | - |  |
| 6. | Gwarancja obowiązująca całe urządzenie ze wszystkimi podzespołami | Tak | - |  |
| 7. | Gwarancja liczona od oddania aparatu do eksploatacji | Tak | - |  |
| 8. | Paszport techniczny- wypełniony | Tak | - |  |
| 9. | Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie | Tak | - |  |
| 10. | Świadectwo legalizacji w przypadku urządzeń tego wymagających | Tak | - |  |
| 11. | Urządzenia nowe, nieużywane | Tak | - |  |
| 12. | Szkolenie z zakresu obsługi personelu wskazanego przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | Tak | - |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru techniczno eksploatacyjnego za wyjątkiem pozycji podlegających ocenie jako Dodatkowe parametry techniczne  spowoduje odrzuceniem oferty (art.89. ust.1 pkt. 2 uPzp).

.............................., dn........................                       		    ........................................................

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)

* Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku niewypełnienia pozycji określonych w kolumnie 5 Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje wymagania minimalne. Wypełnienie kolumny 5 poprzez udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.