# POPRAWA STANU SANITARNO–HIGIENICZNEGO

- SANITARIATÓW NA PARTERZE

# - GABINETÓW LEKARSKICH NA I PIĘTRZE,

# - GABINETÓW LEKARSKICH W PORADNI POZ DLA DZIECI CHORYCH

# NA I PIĘTRZE,

# - GABINETÓW PIELĘGNIAREK NA II PIĘTRZE

# W  BUDYNKU

# MIEJSKIEGO CENTRUM MEDYCZNEGO „GÓRNA” w ŁODZI

# w Łodzi przy ul. Tatrzańskiej 109

dz. nr ewid. 76/1, obręb  G-17

w ramach zadania inwestycyjnego pn.:

„Poprawa stanu sanitarno-higienicznego gabinetów lekarskich

i zabiegowych w przychodni przy ul. Tatrzańskiej 109

- budżet obywatelski”

CZERWIEC 2019

# SPIS TREŚCI

I. Strona tytułowa	str. 1

II. Spis treści	str. 2

III. Opis techniczny:

1. Informacje ogólne	str. 3

2. Zakres prac:

2.1. Zakres prac w sanitariatach na parterze.

2.2. Zakres prac w gabinetach lekarskich na I piętrze.

2.3  Zakres prac w gabinetach lekarskich w poradni POZ dla dzieci chorych

na I piętrze

2.4. Zakres prac w gabinetach pielęgniarek środowiskowych na II piętrze.

3. Kolorystyka	str. 3

4. Uwagi końcowe	str. 4

Załączniki:

I. Załączniki graficzne:

1. Rys. 1   - Rzut fragmentu parteru - zakres objęty opracowaniem.

2. Rys. 2   - Rzut fragmentu I piętra - zakres objęty opracowaniem.

3. Rys. 3   - Rzut fragmentu II piętra - zakres objęty opracowaniem.

4. Rys. 4   - Sanitariaty na parterze – inwentaryzacja i stan projektowany.

5. Rys. 5   - Gabinety nr 206 pielęgniarek środowiskowych na II piętrze – inwentaryzacja.

6. Rys. 6   - Gabinety nr 206 pielęgniarek środowiskowych na II piętrze – stan projektowany.

7. Rys. 7   - Gabinety lekarskie nr 116,117 – poradnia POZ dla dzieci chorych

na I piętrze – inwentaryzacja.

8. Rys. 8   - Gabinety lekarskie nr 116,117 – poradnia POZ dla dzieci chorych

na I piętrze – stan projektowany.

9. Rys. 9   - Gabinety lekarskie nr 128, 129, 130, 131,132 na I piętrze – inwentaryzacja.

10. Rys. 10 - Gabinety lekarskie nr 128, 129, 130, 131,132 na I piętrze – stan

projektowany.

11. Rys. 11 - Gabinety lekarskie nr 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111 na I piętrze

– inwentaryzacja.

12. Rys. 12 - Gabinety lekarskie nr 100, 101, 102, 103, 104, 105, 111 na I piętrze

– stan projektowany.

13. Rys. 13 - Zestawienie stolarki drzwiowej.

14.  Rys. 14 - Detal wykonania nadproża drzwiowego – rysunek poglądowy.

II.  Przedmiary robót budowlanych:

1. Przedmiar robót budowlanych – poprawa stanu sanitarno-higienicznego

sanitariatów na parterze.

2. Przedmiar robót budowlanych – poprawa stanu sanitarno-higienicznego

gabinetów lekarskich na I piętrze.

3. Przedmiar robót budowlanych – poprawa stanu sanitarno-higienicznego

gabinetów lekarskich w poradni POZ dla dzieci zdrowych na I piętrze.

4. Przedmiar robót budowlanych – poprawa stanu sanitarno-higienicznego

gabinetów pielęgniarek środowiskowych na II piętrze.

III.  Kosztorysy: inwestorski i nakładczy oraz kosztorysowy przedmiar robót.

IV. Projekt doboru oświetlenia podstawowego gabinetów lekarskich.

OPIS TECHNICZNY

1.  Informacje ogólne

1.1.  Przedmiot i zakres opracowania

Przedmiotem opracowania jest poprawa stanu sanitarno-higienicznego:

- sanitariatów na parterze,

- gabinetów lekarskich na I piętrze,

- gabinetów lekarskich w poradni POZ dla dzieci chorych na I piętrze,

- gabinetów pielęgniarek środowiskowych na II piętrze.

1.2.  Lokalizacja

Budynek przychodni Miejskiego Centrum Medycznego „Górna” w Łodzi zlokalizowany jest na działce położonej przy ul. Tatrzańskiej 109 w  Łodzi.

2.  Zakres prac

W ramach zaplanowanych prac ogólnobudowlanych nie wprowadza się zmian

w układzie funkcjonalnym pomieszczeń oraz nie ingeruje się w elementy konstrukcji  budynku.

Szczegółowy zakres prac według:

- rysunków rzutów poszczególnych kondygnacji, na których pokazano zakres opracowania

na danej kondygnacji ze szczegółowym opisaniem prac,

- opisowego przedmiaru robót budowlanych.

3. Kolorystyka

Ściany malowane farbą zmywalną np.. lateksową (na całą wysokość ściany). Kolorystykę ścian

i sufitów uzgodnić z Inwestorem. Przed rozpoczęciem prac malarskich należy  wykonać próbne malowanie fragmentu ściany w celu weryfikacji koloru. Sufity w gabinetach  malować w kolorze ścian. Fartuchy przy umywalkach w gabinetach wykonać z płytek w kolorze białym lub o ton jaśniejszym od koloru ścian. Kolor i rozmiar płytek uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca powinien przedstawić do wyboru kilka płytek, po wstępnym uzgodnieniu koloru z Inwestorem.

Posadzkę w sanitariacie wykonać z gresu antypoślizgowego w kolorze o ton ciemniejszym od koloru płytek ściennych (lub z tej samej kolekcji). Kolor i rozmiar płytek uzgodnić z Inwestorem. Wykonawca powinien przedstawić do wyboru kilka płytek, po wstępnym uzgodnieniu koloru

z Inwestorem.

Kolor i rodzaj wykładziny podłogowej typu tarkett uzgodnić a Inwestorem na podstawie przedstawionego wzornika wykładzin.

Kolor wykończenia skrzydeł drzwiowych i ościeżnic uzgodnić z Inwestorem w oparciu

o przedstawiony wzornik.

Wszystkie pozostałe elementy wykończenia (np. rolety okienne) przedstawić Inwestorowi do akceptacji.

4.  Uwagi  końcowe .

- wszystkie projektowane prace należy wykonywać stosując się do zasad określonych

w  „Warunkach technicznych wykonania i odbioru robót budowlano-montażowych”,

pod  stałym nadzorem technicznym osoby uprawnionej do kierowania pracami

budowlanymi oraz z zachowaniem stosownych wymogów BHP i p.poż., w zakresie

wynikającym z prowadzonego rodzaju robót.

- z uwagi na fakt, że roboty budowlane będą prowadzone w czasie normalnego funkcjonowania przychodni, miejsce prowadzenia robót należy wygrodzić w widoczny sposób i oznakować tablicami ostrzegawczymi wymaganymi przepisami BHP i p.poż.,

- prace powodujące hałas i zapylenie należy prowadzić poza godzinami funkcjonowania przychodni (np. w soboty),

- wszystkie stosowane materiały powinny posiadać wymagane świadectwa dopuszczenia

do stosowania w budownictwie,

- wszystkie materiały budowlane, wyroby, substancje i preparaty oraz sprzęt i narzędzia powinny być przechowywane w zamkniętym pomieszczeniu, do którego dostęp będzie

miał kierownik budowy lub osoba przez niego wyznaczona. Osoba ta musi mieć odpowiednie kwalifikacje,

- wszyscy pracownicy Wykonawcy powinni stosować środki ochrony indywidualnej.

Opracowała :

Anna Osiniak

Łódź, czerwiec 2019 r.