Numer sprawy ZP/4/2019

ZAŁĄCZNIK NR 3 do SIWZ

Formularz warunków technicznych

(Załącznik nr 1 do umowy nr ……...)

………………………………..

(pieczęć Wykonawcy)

Rozdział II -  Dostawa sprzętu i aparatury medycznej.

| Typ model |  |  |
| --- | --- | --- |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| I. Opis aparatu do laseroterapii 1 kpl. |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Sterownik do laseroterapii z aplikatorem skanującym | Tak | - |  |  |
| 2. | Aplikator skanujący R+IR 100mW +450mW (łączna moc 550mW)ze statywem oraz sterownikiem : duża moc źródeł promieniowanie mierzona na wyjściu, trzy tryby kreślenia pola zabiegowego: elipsa, linia, krzywe w granicach prostokąta, regulacja wysokości ramienia 60-140cm, regulacja położenia głowicy w dwóch osiach, automatyczne przeliczanie czasu pracy w zależności od wielkości pola zabiegowego i odległości skanera od ciała pacjenta, głowica skanująca umieszczona na ramieniu wyposażonym w siłownik pneumatyczny podtrzymujący ramię, podstawa wyposażona w kółka z hamulcami, półka na sterownik i okulary | Tak | - |  |  |
| 3. | Możliwość podłączenia sond laserowych: 1. o mocy 200/400 mW i długości fali 808nm 2. o mocy400/80mW i długości fali 660nm - regulacja mocy sond i aplikatorów - tryb emisji: ciągły i impulsowy | Tak | - |  |  |
| 4. | Ilość gniazd do podłączenia aplikatorów – 3 | Tak | - |  |  |
| 5. | Tryb manualny i programowy | Tak | - |  |  |
| 6. | Kontrola nad parametrami zabiegowymi | Tak | - |  |  |
| 7. | Jednostki chorobowe w trybie programowym wybierane po nazwie | Tak | - |  |  |
| 8. | Regulacja mocy 25%-100% | Tak | - |  |  |
| 9. | Wypełnienie 25-75%, impuls 50µs | Tak | - |  |  |
| 10. | Ilość programów zabiegowych 50 | Tak | - |  |  |
| 11. | Ilość sekwencji zabiegowych dla skanera 25 | Tak | - |  |  |
| 12. | Ilość sekwencji zabiegowych dla sond punktowych 10 | Tak | - |  |  |
| 13. | Gotowe programy z częstotliwościami Nogiera min8 | Tak | - |  |  |
| 14. | Gotowe programy z częstotliwościami Volla min30 | Tak | - |  |  |
| 15. | Edycja nazw programów użytkownika | Tak | - |  |  |
| 16. | Możliwość automatycznego powtórzenia zabiegu | Tak | - |  |  |
| 17. | Duży czytelny wyświetlacz graficzny w języku polskim | Tak | - |  |  |
| 18. | Zegar zabiegowy | Tak | - |  |  |
| 19. | Wtyk blokady drzwi DOOR | Tak | - |  |  |
| 20. | Zasilanie 230V, 50Hz, 40W | Tak | - |  |  |
| 21. | Okulary ochronne do laseroterapii 2szt. Dla pacjenta i terapeuty | Tak | - |  |  |
| 22. | Preferowany kolor jednostki sterującej i aplikatora skanującego: szaro-niebieski, statywu: szary | Tak | - |  |  |
| 23. | Klasa bezpieczeństwa wymagana prawem | Tak | - |  |  |
| 24. | Wymagane prawem RP certyfikaty/dopuszczenia | Tak | - |  |  |
| 25. | Instrukcja w języku polskim | Tak | - |  |  |
| 26. | Gwarancja: sterownik 5 lat, aplikator 24 miesiące | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| II. Opis aparatu do terapii ultradźwiękowej 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Aparat 1-kanałowy | Tak | - |  |  |
| 2. | Kolorowy ekran dotykowy o przekątnej 4,3” | Tak | - |  |  |
| 3. | Gotowe protokoły zabiegowe | Tak | - |  |  |
| 4. | Kolorowa encyklopedia terapeutyczna z rysunkami anatomicznymi | Tak | - |  |  |
| 5. | Współczynnik wypełnienia 5-95 % | Tak | - |  |  |
| 6. | Praca ciągła i impulsowa (10-150Hz) | Tak | - |  |  |
| 7. | Natężenie od 0,1 do 3W/cm2 przy pracy impulsowej i do 2W/cm2 przy pracy ciągłej | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 8. | Podgrzewane głowice ultradźwiękowe | Tak | - |  |  |
| 9. | Głowice ultradźwiękowe: 1cm2 i 5cm2 1/3 MHz | Tak | - |  |  |
| 10. | Bezobsługowa głowica ultradźwiękowa 12cm2 1/3 MHz , montowana na ciele pacjenta za pomocą pasów, umożliwiająca prowadzenie terapii bez obecności terapeuty | Tak | - |  |  |
| 11. | Uchwyt do głowicy bezobsługowej montowany do aparatu | Tak | - |  |  |
| 12. | Obsługa aparatu oraz instrukcja obsługi w języku polskim | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| III. Opis aparatu do terapii uciskowej 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Zasilanie 230 V~ 50Hz | Tak | - |  |  |
| 2. | Maksymalny pobór mocy 30 W | Tak | - |  |  |
| 3. | Zakres ciśnienia : - Ciśnienie minimalne 30 mmHg - Ciśnienie maksymalne 140 mmHg | Tak | - |  |  |
| 4. | Zakres temp. masażu (czasy utrzymania ciśnienia) -dostępne czasy 1; 25; 52 s | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 5. | Ilość algorytmów zabiegowych min 7 | Tak | - |  |  |
| 6. | Typ masażu min. :wstępujący, zstępujący, limfatyczny (zgodny z techniką E. Voddera). | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 7. | Możliwość ustawienia parametrów dla każdego algorytmu: gradient ciśnienia w komorach.: Mały (5%), średni (10%) lub duży (15%) | Tak | - |  |  |
| 8. | Możliwość ustawienia parametrów dla każdego algorytmu: tempo masażu : Małe (52s), średnie (25s) lub duże (1s) | Tak | - |  |  |
| 9. | Możliwość ustawienia parametrów dla każdego algorytmu: ilość cykli min 1-99 | Tak | - |  |  |
| 10 | Wyposażenie : - Mankiet uciskowy 5-komorowy na rękę 1 szt. - Mankiet uciskowy 5-komorowy na nogę 1 szt.. | Tak | - |  |  |
| Typ model | ( Klin do masażu 20 x 25 x10 cm 3 szt., Półwałek do masażu po nogi 60x18x12cm 1 szt., Piłka rehabilitacyjna 65cm 1 szt. , Taśmy gumowe do ćwiczeń lekki opór żółta 2 szt. średni opór czerwona 2 szt. 2,5 m , Dyski sensoryczne typu (TOGU-KIDS 33cm, 2 szt. , Laski gimnastyczne 90 cm 2 szt.) |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| IV. Opis kształtek rehabilitacyjnych , taśm, piłki , lasek gimnastycznych, dysków (1 komplet) |  |
| Miejsce dostawy: Tatrzańska 109 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Klin do masażu pod Barki (20x25x10cm) wykonany z wysokiej jakości materiału winylowego i poliuteranowej pianki 3 szt. | Tak | - |  |  |
| 2. | Półwałek lędźwiowy do masażu (18x12x60cm) wykonany z wysokiej jakości materiału winylowego i poliuteranowej pianki 1 szt | Tak | - |  |  |
| 3. | Piłka rehabilitacyjna 65 cm 1 szt. | Tak | - |  |  |
| 4. | Taśmy gumowe do ćwiczeń Thera Band lub równoważne (żółta 2 szt., czerwona 2 szt. , 2,5 m ) . | Tak | - |  |  |
| 5. | Dyski sensoryczne typu TOGU KIDS 33cm 2 szt. | Tak | - |  |  |
| 6. | Laska gimnastyczna dł. 90 cm 2 szt. | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| V. Opis chłodziarki do przechowywania szczepionek 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Rzgowska 170 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Urządzenie wolnostojące chłodziarka do przechowywania szczepionek z pełnymi drzwiami zamykanymi na klucz | Tak | - |  |  |
| 2. | Wymuszony obieg powietrza | Tak | - |  |  |
| 3. | Pojemność min. 400L +/- 5% | Tak | - |  |  |
| 4. | Obudowa zewnętrzna z blachy malowanej proszkowo | Tak | - |  |  |
| 5. | Wnętrze chłodziarki wykonane z blachy aluminiowej | Tak | - |  |  |
| 6. | Zakres ustawienia temperatury 0°C do +10°C +/- 1°C | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 7. | Regulacja temperatury co 1°C | Tak | - |  |  |
| 8. | Wymiary wewnętrzne komory (szer. x wys. x gł.) 520 x 1660 x 420 mm +/- 5% | Tak | - |  |  |
| 9. | Wymiary zewnętrzne (szer. x wys. x gł.) 620 x 1850 x 640 mm, +/- 5% | Tak | - |  |  |
| 10. | Chłodziarka wyposażona w minimum 4 druciane półki | Tak | - |  |  |
| 11. | Chłodziarka przystosowana do współpracy z zewnętrznym czujnikiem temperatury | Tak | - |  |  |
| 12. | Chłodziarka przystosowana do współpracy z zewnętrznym rejestratorem temperatury | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| VI. Opis rejestratora temperatury szt. 2 |  |
| Miejsce dostawy: 1 sztuki – Tatrzańska 109 1 sztuka – Odrzańska 29 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Rejestrator temperatury z zewnętrznym czujnikiem na kablu z wbudowanym modułem LAN i GSM rejestrujący temp w zakresie min 0-100°C | Tak | - |  |  |
| 2. | Raportowanie sms-em ,dzwonkiem ,mailem przekroczenia dopuszczalnego zakresu alarmowego (min i max ) | Tak | - |  |  |
| 3. | Możliwość podłączenia 5-ciu przewodowych czujek temperatury oraz jednej Pt100 na kablu i jednej czujki temperatury/wilgotności | Tak | - |  |  |
| 4. | Dostęp i sterowanie modułem rejestratora za pośrednictwem sms-em lub przez stronę www (funkcja miniserwera) | Tak | - |  |  |
| 5. | Archiwizacja danych na karcie SD i stronie www | Tak | - |  |  |
| 6. | Możliwość w opcji podłączenia wyświetlacza zewnętrznego | Tak | - |  |  |
| 7. | Zdalny odczyt danych z karty SD przez www odczyt danych | Tak | - |  |  |
| 8. | Zakres napięć zasilających 6-28 V | Tak | - |  |  |
| 9. | Czujnik temperatury na przewodzie min. 1 mb. do pomiaru temperatury wykorzystujący zmiany rezystancji metali wraz z temperaturą | Tak | - |  |  |
| 10. | Program na PC do programowania i obsługi rejestratora | Tak | - |  |  |
| 11. | Certyfikat w zakresie Kompatybilności Elektromagnetycznej EMC oraz znak CE. | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| VII. Opis aparatu EKG przenośnego 12 kanałowego szt. 1 |  |
| Miejsce dostawy: Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Zapis w czasie rzeczywistym w trybie 3, 6 i 12 odprowadzeń EKG | Tak | - |  |  |
| 2. | Równoczesna rejestracja 12 odprowadzeń | Tak | - |  |  |
| 3. | Analiza sygnału EKG zgodna z EN 60601-2-51 | Tak | - |  |  |
| 4. | Interpretacja badania zależna od wieku pacjenta podawanego w dniach, miesiącach i latach | Tak | - |  |  |
| 5. | Klawiatura alfanumeryczna | Tak | - |  |  |
| 6. | Klawiatura funkcyjna do bezpośredniego sterowania podstawowymi funkcjami aparatu | Tak | - |  |  |
| 7. | Detekcja stymulatora serca | Tak | - |  |  |
| 8. | Wbudowany ekran graficzny kolorowy 5,7”, umożliwiający jednoczesny, czytelny podgląd 12 kanałów EKG ( rozdzielczość 320 x 240 ) | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 9. | Pamięć wewnętrzna ponad 500 badań | Tak | - |  |  |
| 10. | Zapis na papierze termicznym o szerokości papieru 110 - 112 mm | Tak | - |  |  |
| 11. | Zapis w trybie ręcznym ( manual ) | Tak | - |  |  |
| 12. | Zapis w trybie automatycznym ( jednoczasowo i czas rzeczywisty ) | Tak | - |  |  |
| 13. | Zapis wstecznego przebiegu EKG ( do 10 s ) | Tak | - |  |  |
| 14. | Długi zapis ( do 10 minut w pamięci aparatu ) do oceny arytmii | Tak | - |  |  |
| 15. | Zasilanie sieciowe i akumulatorowe, akumulator bezobsługowy wraz z ładowarką wbudowany wewnątrz aparatu . | Tak | - |  |  |
| 16. | Prędkość przesuwu papieru 5 / 10 / 25 / 50mm/s | Tak | - |  |  |
| 17. | Czułość 2,5 / 5 / 10 / 20 mm/mV | Tak | - |  |  |
| 18. | Filtr zakłóceń sieciowych 50/60 Hz | Tak | - |  |  |
| 19. | Filtr zakłóceń mięśniowych 25/35 Hz | Tak | - |  |  |
| 20. | Filtr adaptacyjny ( automatyczny ) | Tak | - |  |  |
| 21. | Filtr linii izoelektrycznej (od 0,05 do 1,5 Hz) | Tak | - |  |  |
| 22. | Interfejs komunikacyjny 2 x USB | Tak | - |  |  |
| 23. | Aparat wyposażony w moduł komunikacji bezprzewodowej z komputerem ( BLUETOOTH lub Wi-Fi) | Tak | - |  |  |
| 24. | Częstotliwość próbkowania 1000 Hz/kanał | Tak | - |  |  |
| 25. | Przetwornik A/C 24 bit | Tak | - |  |  |
| 26. | Podgląd badania z pamięci aparatu z analizą bez konieczności wydruku | Tak | - |  |  |
| 27. | Wydruk badania bezpośrednio na drukarce laserowej (papier biurowy A4) | Tak | - |  |  |
| 28. | Zapis i odczyt badań z PenDriva w standardzie zgodnym z EN 1064 | Tak | - |  |  |
| 29. | Automatyczny test aparatu | Tak | - |  |  |
| 30. | Sygnalizacja złego kontaktu poszczególnych elektrod | Tak | - |  |  |
| 31. | Waga max 1,3 kg ( bez wyposażenia ); 1,8 kg ( z wyposażeniem ) | Tak | - |  |  |
| 32. | Wyposażenie standardowe: po 1 komplecie elektrod piersiowych przyssawkowych (6 szt.) i kończynowych klipsowych (4 szt) dla dorosłych; 1 komplet kabli; żel 0,5 l; papier 112 mm x 25 m 1 rolka | Tak | - |  |  |
| 33. | Wózek pod aparat z wysięgnikiem na kabel pacjenta szt. 1 | TAK | - |  |  |
| 34. | Oprogramowanie umożliwiające rejestrację , analizę , interpretację i archiwizacje zapisów EKG na komputerze st.1 | TAK | - |  |  |
| 35. | Komputer zestaw szt. 1 Procesor: wydajność w teście Passmark CPU Test na dzień składania oferty min. 7000 pkt, Tabela wyników testu znajduje się na stronie: https://www.cpubenchmark.net/high_end_cpus.html Pamięć operacyjna min. 4 GB RAM DDR4 2400 MHz, Dysk twardy min. 240 GB SSD, Karta dźwiękowa, karta graficzna, LAN RJ45 Gigabit: zintegrowane, System operacyjny: Windows 10 Pro 64 bit PL, Monitor min. 23", Drukarka czarno-biała laserowa: prędkość druku: min. 22 str./min czas wydruku pierwszej str. : max 7,5 sekundy procesor: 600 MHz łączność: 1 port Hi-Speed USB 2.0, Wi-Fi podajniki: podajnik na 150 arkuszy, podajnik z priorytetem poboru na min. 10 arkuszy obsługiwane formaty nośników: A4, A5, A6, B5 (JIS) obsługiwana gramatura nośników: od 60 do 163 g/m | TAK | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| VIII. Opis stolika zabiegowego na kółkach (asystora) szt.4 |  |
| Miejsce dostawy: 2 sztuki- Felińskiego 7 2 sztuki-Cieszkowskiego 6 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Stolik -Asystor sześcioszufladowy o wym. 450 x 450 wysokość 820 mm +/-5% | Tak | - |  |  |
| 2. | Korpus stolika wykonany w kolorze białym | Tak | - |  |  |
| 3. | Fronty szuflad kolorowe | Tak | - |  |  |
| 4. | Możliwość wyboru koloru frontu szuflad | Tak | - |  |  |
| 5. | Obrzeże stolika wykończenie tworzywem zapewniającym dużą trwałość | Tak | - |  |  |
| 6. | Stolik wyposażony w tacę wykonaną ze stali nierdzewnej nakładaną na blat | Tak | - |  |  |
| 7. | Stolik nowy, nieużywany | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| IX. Opis fotela do ginekologiczno-urologicznego w wersji diagnostycznej 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Felińskiego 7 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Fotel 3 segmentowy składający się z segmentu głowy, pleców, segmentu siedziska z możliwością dołączenia 4 segmentu nożnego dla uzyskania pozycji leżanki. | Tak | - |  |  |
| 2. | Fotel 3 segmentowy składający się z segmentu głowy, pleców, segmentu siedziska z możliwością dołączenia 4 segmentu nożnego dla uzyskania pozycji leżanki. | Tak | - |  |  |
| 3. | Podstawa, kolumna zabezpieczona tworzywową, gładką osłoną w kolorze białym , gwarantująca brak przestrzeni zamkniętych i trudno dostępnych, oraz łatwość i szybkość dezynfekcji. Podstawa, kolumna oraz spodnie części segmentów fotela obudowane łatwą w utrzymaniu czystości obudową z tworzywa sztucznego w kolorze białym | Tak | - |  |  |
| 4. | Zintegrowany uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce za segmentem pleców , zawieszany możliwy do szybkiego demontażu. Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego w rolce między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedziska i segmentu pleców | Tak | - |  |  |
| 5. | Zintegrowany uchwyt na ręczniki jednorazowe w rolce za segmentem pleców , zawieszany możliwy do szybkiego demontażu. Możliwość poprowadzenia podkładu papierowego w rolce między segmentem pleców i głowy oraz między segmentem siedziska i segmentu pleców | Tak | - |  |  |
| 6. | Wyposażony w uchylną owalną miskę kwasoodporną z możliwością demontażu szt 1 | Tak | - |  |  |
| 7. | Schodek nasuwany na podstawę fotela pokryty białą obudową z tworzywa sztucznego z możliwością demontażu | Tak | - |  |  |
| 8. | Podpórki podudzia typu Goepela w kolorystyce blatów fotela | Tak | - |  |  |
| 9. | Stacjonarna podstawa fotela wyposażona w stopki z możliwością wypoziomowania | Tak | - |  |  |
| 10. | Stacjonarna podstawa fotela wyposażona w stopki z możliwością wypoziomowania | Tak | - |  |  |
| 11. | Szerokość leża i oparcia pleców 610 mm | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 12. | Elektromechaniczna regulacja wysokości fotela w zakresie 640-940mm sterowanie za pomocą przycisków wbudowanych w podstawę fotela | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 13. | Długość x szerokość podstawy fotela 900x600mm | Tak | - |  |  |
| 14. | Regulacja segmentu plecowego 0-80o manualna, uzyskiwana za pomocą sprężyny gazowej | Tak | - |  |  |
| 15. | Stała pozycja segmentu siedzenia | Tak | - |  |  |
| 16. | Stała pozycja segmenty głowy | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| X. Opis otoskopu z zasilaniem bateryjnym 12 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 2 sztuki-Felińskiego 7 4 sztuki-Cieszkowskiego 6 3 sztuki -Rzgowska 170 1 sztuka-Odrzańska 29 2 sztuki-Tatrzańska 109 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Otoskop z oświetleniem bezpośrednim XHL | Tak | - |  |  |
| 2. | Rękojeść zasilana bateryjnie ze wskaźnikiem rozładowania baterii , baterie typu AA | Tak | - |  |  |
| 3. | Temperatura barwowa 4000K | Tak | - |  |  |
| 4. | Możliwość stosowania wzierników jednorazowego lub wielokrotnego użytku | Tak | - |  |  |
| 5. | Wzierniki j.u. fi 4,00mm 100szt. | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XI. Opis ciśnieniomierza elektronicznego stacjonarnego 7 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 2 sztuki Felińskiego 7 2 sztuki Cieszkowskiego 6 2 sztuki Rzgowska 170 1 sztuka Odrzańska 29 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Elektroniczny ciśnieniomierz automatyczny | Tak | - |  |  |
| 2. | Ciśnieniomierz z możliwością dokonanie pomiaru metodą oscylometryczną lub osłuchową z pomocą stetoskopu | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 3. | Ciśnieniomierz wyposażony w duży czytelny wyświetlacz i kolumnę pomiarową (bez rtęci ) o wysokiej rozdzielczości 1mmHg | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |  |
| 4. | Ciśnieniomierz wyposażony w 2 mankiety w rozmiarach „M” 22-32cm, „L” 32-42cm | Tak | - |  |  |
| 5. | Mankiety wykonane z tkaniny umożliwiającej pranie i dezynfekcje |  | - |  |  |
| 6. | Zakres pomiaru : ciśnienie górne 50-250 mmHg, ciśnienie dolne 40-180 mmHg | Tak | - |  |  |
| 7. | Zakres pomiaru tętna 40-160 uderzeń na minutę | Tak | - |  |  |
| 8. | Zasilanie sieciowo – akumulatorowe Ni-Mh 4,8 V | Tak | - |  |  |
| 9. | Szybkość wypuszczanie powietrza: - 2.5, 4,5 lub 6.5 mmHg/s | Tak | - |  |  |
| 10. | Dokładność: - 0-300 mmHg +/- 3 mmHg z rozdzielczością 1 mmHg | Tak | - |  |  |
| 11. | Możliwość wyboru trybu pracy manualny lub automatyczny) | Tak | - |  |  |
| 12. | Możliwość stopniowego ustawienia wysokości ciśnienia w mankiecie ( 100, 140, 180, 220, 260, 280 mmHg | Tak | - |  |  |
| 13. | Wymiary: - 136 x 206 x 276 mm | Tak | - |  |  |
| 14. | Do każdego z ciśnieniomierzy dołączony protokół sprawdzenia walidacji ważny 2 lata od daty dostawy | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XII. Ciśnieniomierz elektroniczny 20 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 3 sztuki Cieszkowskiego 6 1 sztuk Tatrzańska 109 9 sztuk Rzgowska 170 7 sztuk Odrzańska 29 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Elektroniczny ciśnieniomierz automatyczny umożliwia pomiar ciśnienia tętniczego krwi metodą oscylometryczną na ramieniu. | Tak | - |  |  |
| 2. | Możliwość pomiaru u osób z niewielkimi zaburzeniami rytmu pracy serca (arytmia). | Tak | - |  |  |
| 3. | Dwie niezależne pamięci rejestrują 2 x 30 pomiarów (ciśnienie górne, dolne, puls i numer kolejny pomiaru) z wyliczaniem ich średniej. | Tak | - |  |  |
| 4. | Wyświetlacz wyświetla wynik pomiaru ciśnienia razem z wartością pulsu; numerem, datą i godziną pomiaru | Tak | - |  |  |
| 5. | Migający symbol serca na wyświetlonym wyniku pomiaru wskazuje nieregularny rytm serca | Tak | - |  |  |
| 6. | Zakres pomiaru: systoliczne (górne) 50-250 mmHg diastoliczne (dolne) 40-140 mmHg puls: 40 do 160 uderzeń/minutę | Tak | - |  |  |
| 7. | Dokładność: ciśnienie + 3 mmHg puls + 5 % odczytu | Tak | - |  |  |
| 8. | Mankiet: 22 do 32 cm obwodu ramienia | Tak | - |  |  |
| 9. | Zasilanie: 4 baterie 1,5V AA (LR6) | Tak | - |  |  |
| 10. | Do każdego z ciśnieniomierzy dołączony protokół sprawdzenia walidacji ważny 2 lata od daty dostawy | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XIII. Opis mankietów pediatrycznych 6 kpl. |  |
| Miejsce dostawy: Rzgowska 170 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Komplet mankietów pediatrycznych składający się z 3 szt. mankietów w różnych wymiarach | Tak | - |  |  |
| 2. | Mankiety wyposażone w jeden wężyk do podłączenia do ciśnieniomierza i rzep | Tak | - |  |  |
| 3. | Mankiet do mierzenia ciśnienia dla niemowląt i noworodków (mankiet noworodkowy): -szerokość mankietu: 5 cm -obwód mankietu: do 15 cm | Tak | - |  |  |
| 4. | Mankiet do mierzenia ciśnienia dla dzieci (mankiet dziecięcy): szerokość mankietu: 5,5 cm obwód mankietu: 10 – 20 cm | Tak | - |  |  |
| 5. | Mankiet do mierzenia ciśnienia dla nastolatków (mankiet młodzieżowy): szerokość mankietu: 10 cm obwód mankietu: 13 do 24 cm | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok Produkcji |  |  |
| XIV. Opis ciśnieniomierza zegarowego zintegrowanego 8 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 4 sztuki Cieszkowskiego 6 4 sztuki Rzgowska 170 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Ciśnieniomierz mechanicznym z manometrem zegarowym wyposażonym w mechanizm pomiarowy produkcji niemieckiej. | Tak | - |  |  |
| 2. | Średnica manometru min 65mm | Tak | - |  |  |
| 3. | Manometr zintegrowany z gruszką | Tak | - |  |  |
| 4. | Zakres wskazań 0-300mg | Tak | - |  |  |
| 5. | Dokładność pomiaru wg norm EU ±3 mmHg . praktyczna ±1 mmHg | Tak | - |  |  |
| 6. | Działka elementarna skali 2 mmHg | Tak | - |  |  |
| 7. | Spust powietrza regulowany zaworem ręcznym | Tak | - |  |  |
| 8. | Do ciśnieniomierza dołączony stetoskop jednostronny z membraną | Tak | - |  |  |
| 9. | Mankiet do mierzenia ciśnienia dla niemowląt i noworodków (mankiet noworodkowy): -szerokość mankietu: 5 cm -obwód mankietu: do 15 cm | Tak | - |  |  |
| 10. | Mankiet do mierzenia ciśnienia dla dzieci (mankiet dziecięcy): szerokość mankietu: 5,5 cm obwód mankietu: 10 – 20 cm | Tak | - |  |  |
| 11. | Mankiet do mierzenia ciśnienia dla nastolatków (mankiet młodzieżowy): szerokość mankietu: 10 cm obwód mankietu: 13 do 24 cm | Tak | - |  |  |
| 12. | Mankiet do mierzenia ciśnienia dla dorosłych: szerokość mankietu: 14 cm obwód mankietu: 24 do 32 cm | Tak | - |  |  |
| 13. | Do każdego z ciśnieniomierzy dołączony protokół sprawdzenia walidacji ważny 2 lata od daty dostawy | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XV. Opis ciśnieniomierza zegarowego stacjonarne 11 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 10 sztuk Felińskiego 7 1 sztuka Odrzańska 29 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Ciśnieniomierz mechanicznym z manometrem zegarowym . | Tak | - |  |  |
| 2. | Średnica manometru powyżej 120 mm | Tak | - |  |  |
| 3. | Manometr stacjonarny z gruszką | Tak | - |  |  |
| 4. | Zakres wskazań 0-300mg | Tak | - |  |  |
| 5. | Dokładność pomiaru wg norm EU ±3 mmHg . praktyczna ±1 mmHg | Tak | - |  |  |
| 6. | Działka elementarna skali 2 mmHg | Tak | - |  |  |
| 7. | Spust powietrza regulowany zaworem ręcznym | Tak | - |  |  |
| 8. | Do ciśnieniomierza dołączony stetoskop jednostronny z membraną | Tak | - |  |  |
| 9. | Mankiet do mierzenia ciśnienia dla niemowląt i noworodków (mankiet noworodkowy): -szerokość mankietu: 5 cm -obwód mankietu: do 15 cm | Tak | - |  |  |
| 10. | Mankiet do mierzenia ciśnienia dla dzieci (mankiet dziecięcy): szerokość mankietu: 5,5 cm obwód mankietu: 10 – 20 cm | Tak | - |  |  |
| 11. | Mankiet do mierzenia ciśnienia dla nastolatków (mankiet młodzieżowy): szerokość mankietu: 10 cm obwód mankietu: 13 do 24 cm | Tak | - |  |  |
| 12. | Mankiet do mierzenia ciśnienia dla dorosłych: szerokość mankietu: 14 cm obwód mankietu: 24 do 32 cm | Tak | - |  |  |
| 13. | Do każdego z ciśnieniomierzy dołączony protokół sprawdzenia walidacji ważny 2 lata od daty dostawy | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XVI. Opis wstrząsarki do amalgamatu 1 szt. |  |
| Miejsce dostawy: Tatrzańska 109 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Praca z 2 częstotliwościami - 4000 i 4500 Hz | Tak | - |  |  |
| 2. | Czas mieszania regulowany od 1 do 99 sekund | Tak | - |  |  |
| 3. | Uchwyt dostosowany do standardowych rozmiarów kapsułek | Tak | - |  |  |
| 4. | Bezpieczna praca - uchwyt wraz z kapsułką zabezpieczony pokrywą | Tak | - |  |  |
| 5. | Zapasowe uchwyty do kapsułek 2 kpl. | Tak | - |  |  |
| 6. | Napięcie zasilania: 230 V, 50 Hz Moc pobierana: max 60 W | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XVII. Opis foteli obrotowych zmywalnych do gabinetów lekarskich 23 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 5 sztuk – Felińskiego 7 4 sztuki – Odrzańska 29 4 sztuk – Tatrzańska 109 5 sztuk – Cieszkowskiego 6 5 sztuki-Rzgowska 170 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Krzesło tapicerowane obrotowe z podłokietnikami na przejezdnej podstawie z regulacją wysokości i głębokości | Tak | - |  |  |
| 2. | Siedzisko i oparcie tapicerowane | Tak | - |  |  |
| 3. | Powierzchnia pokryta materiałem zmywalnym | Tak | - |  |  |
| 4. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak | - |  |  |
| 5. | Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej | Tak | - |  |  |
| 6. | Wysokość regulowana w zakresie 87-100 cm +/- 1% | Tak | - |  |  |
| 7. | Wysokość siedziska 45-58 cm +/- 1% | Tak | - |  |  |
| 8. | Wysokość podłokietników 20 cm +/- 1% | Tak | - |  |  |
| 9. | Głębokość fotela 42,5-46,5 cm +/- 1% | Tak | - |  |  |
| 10. | Szerokość siedziska 46 cm +/- 1% | Tak | - |  |  |
| Typ model |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XVIII. Opis foteli obrotowych pokrytych tkaniną materiałową 6 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 3 sztuki Tatrzańska 109 3 sztuki Odrzańska 29 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | Krzesło tapicerowane obrotowe z podłokietnikami na przejezdnej podstawie z regulacją wysokości i głębokości | Tak | - |  |  |
| 2. | Siedzisko i oparcie tapicerowane | Tak | - |  |  |
| 3. | Powierzchnia pokryta tkaniną materiałową | Tak | - |  |  |
| 4. | Możliwość wyboru koloru tapicerki | Tak | - |  |  |
| 5. | Regulacja wysokości za pomocą sprężyny gazowej | Tak | - |  |  |
| 6. | Wysokość regulowana w zakresie 87-100 cm +/- 1% | Tak | - |  |  |
| 7. | Wysokość siedziska 45-58 cm +/- 1% | Tak | - |  |  |
| 8. | Wysokość podłokietników 20 cm +/- 1% | Tak | - |  |  |
| 9. | Głębokość fotela 42,5-46,5 cm +/- 1% | Tak | - |  |  |
| 10. | Szerokość siedziska 46 cm +/- 1% | Tak | - |  |  |
| Producent |  |  |
| Kraj pochodzenia |  |  |
| Rok produkcji |  |  |
| XIX. Opis szaf kartotekowych 34 szt. |  |
| Miejsce dostawy: 8 sztuk – Felińskiego 7 4 sztuk - Tatrzańska - 109 22 sztuki – Rzgowska 170 |  |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| 1. | 5-szufladowa szafka kartotekowa do kopert B5 poziomo | Tak | - |  |  |
| 2. | Korpus szafki, fronty szuflad wykonane z blachy stalowej gr. 1,0 mm | Tak | - |  |  |
| 3. | Szuflady przystosowane na dwa rzędy kartotek, na prowadnicach kulkowych o podwójnym wysuwie i z zabezpieczeniem przed wypadaniem | Tak | - |  |  |
| 4. | W każdej szufladzie po 2 przegrody ruchome typu „L” | Tak | - |  |  |
| 5. | Centralne ryglowanie szuflad. | Tak | - |  |  |
| 6. | Maksymalny wymiar przechowywanego dokumentu 215 x 258 mm ±5 mm | Tak | - |  |  |
| 7. | Wymiary zewnętrzne kartoteki wysokość 1285mm x szerokość 610mm x głębokość 630mm ±5 mm | Tak | - |  |  |
| 8. | Maksymalne obciążenie szuflady 50 kg | Tak | - |  |  |
| 9. | Możliwość wyboru koloru kartoteki | Tak | - |  |  |
| 10. | Wykonawca w każdym z miejsc wykona i umocuje w miejscu widocznym tablice informacyjną o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego/budżetu Miasta Łodzi zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta Łodzi. | Tak | - |  |  |
| 11. | Wykonawca po uzgodnieniu z Zamawiającym, a przed dostarczeniem nowych szaf zdemontuje, wyniesie, przetransportuje i zutylizuje na swój koszt stare szafy kartotekowe. Dokument z utylizacji dostarczy Zamawiającemu. | Tak | - |  |  |
| XX. Wszystkie sprzęty mają mieć zapewnione |
| Lp. | Parametry techniczno-eksploatacyjne | Wartość wymagana | Dodatkowe parametry techniczne /Punktacja | Parametr oferowany (wypełnia Wykonawca)* |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Polski | Tak | - |  |
| 2. | Okres gwarancji obejmuje bezpłatne przeglądy wg wskazań producenta nie rzadziej niż 1 w roku w tym ostatni przegląd przed zakończeniem okresu gwarancji | Tak | - |  |
| 3. | Okres gwarancji: 36 miesięcy 5 pkt. 24 miesiące 0 pkt. (minimalny) | Do wyboru (podać) | Tak - 5 pkt Nie -0 pkt |  |
| 4. | Certyfikaty i inne dokumenty dopuszczające aparat do użytkowania na ternie Polski i UE wymagane obowiązującymi przepisami prawa , jak atesty, deklaracje zgodności , wpis do rejestru wyrobów medycznych | Tak | - |  |
| 5. | Instrukcja obsługi i użytkowania w języku polskim | Tak | - |  |
| 6. | Gwarancja obowiązująca całe urządzenie ze wszystkimi podzespołami | Tak | - |  |
| 7. | Gwarancja liczona od oddania aparatu do eksploatacji | Tak | - |  |
| 8. | Paszport techniczny- wypełniony | Tak | - |  |
| 9. | Dostarczenie, zainstalowanie i uruchomienie | Tak | - |  |
| 10. | Świadectwo legalizacji w przypadku urządzeń tego wymagających | Tak | - |  |
| 11. | Urządzenia nowe, nieużywane | Tak | - |  |
| 12. | Szkolenie z zakresu obsługi personelu wskazanego przez Zamawiającego z chwilą uruchomienia aparatu | Tak | - |  |
| 13. | Wykonawca w każdym z miejsc wykona i umocuje w miejscu widocznym tablice informacyjną o finansowaniu zadania ze środków budżetu obywatelskiego/budżetu Miasta Łodzi zgodnie ze wzorem zamieszczonym na stronie Urzędu Miasta Łodzi. | Tak |  |  |

Uwaga:

Nie spełnienie któregokolwiek parametru techniczno eksploatacyjnego za wyjątkiem pozycji podlegających ocenie jako Dodatkowe parametry techniczne  spowoduje odrzuceniem oferty (art.89. ust.1 pkt. 2 uPzp).

……………… dn………r			.

(podpis przedstawiciela Wykonawcy)

* Przyjmujemy do wiadomości, że w przypadku niewypełnienia pozycji określonych w kolumnie 5 Zamawiający uzna, że Wykonawca proponuje wymagania minimalne. Wypełnienie kolumny 5 poprzez udzielenie odpowiedzi negatywnej ,,NIE’’ spowoduje odrzucenie oferty, o ile z treści innych dokumentów stanowiących załączniki do oferty nie będzie wynikało, iż oferowane urządzenia spełniają wymagania określone w ww. tabeli.